## Slide 1: Octopus N 開發教學
Joshua Hsu
許朝翔

## Slide 2: Outline
Zigbee 簡介
環境介紹及軟體安裝
Octopus X/N 燒錄流程
基本開發程式架構
重要函式介紹
基礎程式範例介紹
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 3: Zigbee 簡介

## Slide 4: Zigbee 簡介
ZigBee 技術是以IEEE 802.15.4為基礎，在各種物品上置入一個低耗電及低成本的 ZigBee 無線模組來達到存取資訊以及進行控制的技術。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 5: Zigbee 簡介
IEEE 802.15.4
  Wireless MAC and PHY Specification for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)
硬體架構
  Full Function Node (FFD)
    提供完整IEEE 802.15.4規範的功能
    需要較高的運算效能以及記憶體
    通常採用固定的電源
  Reduced Function Node (RFD)
    提供精簡的IEEE 802.15.4規範的功能
    使用較低的運算效能以及記憶體
    通常使用電池
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 6: Zigbee 簡介
網路架構
High Speed Communication and Computing Laboratory
PAN Coordinator (FFD)
管理整個 Zigbee 網路的控制中心
PAN ID, Security, Channel …
Network Router (FFD)
負責延展整個網路的路由器
End Device (RFD)
網路末端裝置，通常是負責感測資料
的節點

## Slide 7: Zigbee 簡介
網路拓樸 Topology
  由 PHY 及 MAC 可以形成兩種拓樸
High Speed Communication and Computing Laboratory
Star Topology
Mesh Topology
PAN
Coordinator

## Slide 8: Zigbee 簡介
Zigbee 架構
  以802.15.4為基點，訂定了NWK層以及APL層
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 9: Zigbee 簡介
Octopus N / X 比較
High Speed Communication and Computing Laboratory
項目 | Octopus X | Octopus N
CPU(MCU) | CC2430 | CC2530
天線 | PCB only | PCB / SMA
儲存裝置 | 8KB RAM 128KB 裝載Flash | 8KB RAM 256KB 裝載Flash
型號 | A,C | A,B,D
電源供應 | 水銀電池(A) 3號電池(C) | 3號電池(全)
獨有配備 | User按鍵、外部Flash、MicroSD儲存設備 | SMA增益天線 CC2591增益晶片(D)
通有配備 | USART(*2)、ADC、21 general I/O pins | 
支援感測器 | 溫濕度、光度、GPS、三軸、電力計、CO2 ..等 | 

## Slide 10: 環境介紹及軟體安裝

## Slide 11: 環境介紹及軟體安裝
基本軟硬體
  軟體
    IAR Embedded Workbench (EW8051 -730B) (OctopusX)
    IAR Embedded Workbench (EW8051 -760B) (OctopusN)
    SmartRF Flash Programmer
    Z-stack 1.4.3-1.2.1(TI)
    Octopus X/N 腳位設定檔
  硬體
    Octopus X/N
    Octopus X/N Debugger Board 燒錄偵錯板
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 12: 環境介紹及軟體安裝
偵錯燒錄板
High Speed Communication and Computing Laboratory
For Octopus X
For Octopus N

## Slide 13: 環境介紹及軟體安裝
Octopus X/N
High Speed Communication and Computing Laboratory
Octopus X
Dongle
Octopus N

## Slide 14: 環境介紹及軟體安裝
IAR Embedded WorkBench
  IAR Embedded Workbench(EW8051)集成開發環境支援工程管理、編譯、彙編、鏈結、下載和除錯等各種基於8051 內核的處理器
Z-stack
  Z-Stack 是德州儀器公司（TI）推出的業界領先的ZigBee 協定堆疊的免費下載版本。
SmartRF Flash Programmer工具軟體
  可被用來編譯TI 公司的晶片上系統微控制器的Flash 記憶體，它還可以支援IEEE 位址的讀/寫。該軟體需要結合的SmartRF 04EB一起使用
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 15: 環境介紹及軟體安裝
Debugger board 驅動程式安裝
  在使用SmartRF Flash Programmer工具軟體前，首先需要先安裝PC端驅動程式，安裝過程請依據新增硬體精靈步驟依序執行即可完成。
  Windows 7 使用者不須手動安裝，只要接上網路即可透過 Windows Updater 安裝。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 16: 環境介紹及軟體安裝
SmartRF Flash Programmer
  按照安裝步驟即可裝完
Z-stack安裝及腳位覆蓋
  使用隨附的安裝軟體安裝正確版本即可
  Octopus N腳位設定檔。請直接覆蓋至
  C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0\Components
  Octopus X腳位設定檔。請直接覆蓋至
  C:\Texas Instruments\ZStack-1.4.3-1.2.1\Components
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 17: 環境介紹及軟體安裝
IAR 環境設定
  打開範例 HW1 的 SampleApp.eww
  在專案上(圖中紅框處)按右鍵並選擇「option」
  按照右圖中修改
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 18: 環境介紹及軟體安裝
IAR 設定
  重新編譯前，修改tools資料夾，將其中的f8w2530.xcl 第210-211行的地方註解取消。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 19: 燒錄流程

## Slide 20: 燒錄流程
打開燒錄程式
接上目標板
選擇hex檔案
先Erase一次
再program
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 21: 基本開發程式架構

## Slide 22: 基本開發程式架構
1.網路管理
2.下層訊息管理
應用層
管理上層往下層訊息
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 23: 基本開發程式架構
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 24: 基本開發程式架構
ProjectName_Init()
  程式一開始的初始化函式，在程式一開始執行時，註冊各種事件。
  註冊按鍵事件通知
  註冊各種下層事件通知 (相關訊息在ZDProfile.h)
  註冊應用程式的端點
ProjectName_ProcessEvent()
  程式處理不同事件的函式，當程式遇到不同事件的發生時，這個函式會被呼叫來處理這些task，這些事件包含timer、messages以及其他各自定義的事件等等。
ProjectName_HandleKeys()
  當偵測到硬體上得按鈕狀態發生改變時，負責處理這類事件的函式。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 25: 基本開發程式架構
系統事件 SYS_EVENT_MSG
  在ZComDef.h中所定義的系統事件訊息，這些事件會依據以下所收到的不同事件而有不同的處理。
    AF_DATA_CONFIRM_CMD
    AF_INCOMING_MSG_CMD
    KEY_CHANGE
    ZDO_NEW_DSTADDR
    ZDO_STATE_CHANGE
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 26: 基本開發程式架構
系統事件介紹
  AF_DATA_CONFIRM_CMD
    這個事件訊息是用來回報程式所發出的要求(request)是否成功完成。如果成功完成，程式會回報Zsuccess，用來確認data request成功傳送。
  AF_INCOMING_MSG_CMD
    專門用於處理接收資料、訊息的事件型態。
  KEY_CHANGE
    專門用於處理device上按下按鈕的事件。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 27: 基本開發程式架構
系統事件介紹
  ZDO_NEW_DSTADDR
    專門用於回覆Match Descriptor Request的事件型態。
  ZDO_STATE_CHANGE
    專門用於處理網路狀態改變的事件型態。
    EX: 當Router / End device加入網路後，則網路狀態改變
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 28: 重要硬體函式介紹

## Slide 29: 重要硬體函式介紹
LED 控制
  HalLedSet (uint8 leds, uint8 mode)
    uint8 leds: 哪一個燈
      HAL_LED_X/ X: 1(G), 2(R), 3(Y), 4(B), ALL(全部)
    uint8 mode:控制行為
      HAL_LED_MODE_BLINK
      HAL_LED_MODE_FLASH
      HAL_LED_MODE_TOGGLE
      HAL_LED_MODE_ON
      HAL_LED_MODE_OFF
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 30: 重要硬體函式介紹
LED 控制
  HalLedBlink( HAL_LED_ALL, 4, 50, 500 );
    HAL_LED_ALL : 目標是全部的led
    4 : 閃爍4次
    50 : 亮週期 50ms
    500 : 全週期 500ms
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 31: 重要硬體函式介紹
UART
  在 Octopus N/X 中，USB 使用 Port 0 UART 是與電腦溝通的主要管道。 (UART1是電力計與GPS的溝通管道)
  開啟 UART 功能
    在專案中的 compile option 中定義 HAL_UART
    原始碼內 #include “uart.c”
    在initial function內 open(TaskID);
    HalUARTWrite()
    由UART寫入字串，並經由UART port傳給PC。
  詳細功能，請參考 uart.c 說明
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 32: 重要硬體函式介紹
Timer
  osal_start_timerEx( //timeout後觸發事件
  byte taskID, //應用程式ID
  UINT16 event_id,
  UINT16 timeout_value //多久後觸發
  );
  event_id
    使用者自行定義的事件ID，觸發後由Project_ProcessEvent處理。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 33: 重要硬體函式介紹
Timer
  osal_set_event( //立刻觸發該事件
  byte task_id, //應用程式ID
  UINT16 event_flag
  )
  UINT16 event_flag:
    使用者自行定義的事件ID，觸發後由Project_ProcessEvent處理。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 34: 重要硬體函式介紹
RF
  AF_DataRequest(
  afAddrType_t *dstAddr, //傳送位址
  endPointDesc_t *srcEP, //此應用的End point
  uint16 cID, //事件的辦識ID
  uint16 len, //封包長度
  uint8 *buf, //資料位址
  uint8 *transID,
  uint8 options, //封包選項，可選擇要ACK與否Route
  uint8 radius
  )
    根據設定的參數發送request封包給指定位址。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 35: 基礎程式範例介紹
HW1 – 範例程式

## Slide 36: 基礎程式範例介紹
程式語言
  Z-stack 是以 C 語言為主要語言
程式導向
  大部分在感測網路上的程式都是 event driven 的程式，Z-stack 也不例外。因此，學會如何用 event 來驅動整個系統流程運作就可以完全控制整個 sensor node。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 37: 基礎程式範例介紹
建立專案
  由於 Z-stack 的開發環境中使用的 IDE 是 IAR，IAR 專案中的每一個檔案都是編譯過程中必須的，因此建立一個專案是非常複雜的
  因此，建立一個專案的方法就用採用複製重製的方法，再更改資料夾名稱即可。
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 38: 基礎程式範例介紹
專案結構
High Speed Communication and Computing Laboratory
Texas Instruments
ZStack-CC2530-2.3.1-1.4.0
Projects
ProjectName
Samples
zstack
  CC2530DB
Components
hal
mac
osal
……
.........
  Source

## Slide 39: 基礎程式範例介紹
專案結構
High Speed Communication and Computing Laboratory
ProjectName
Samples
  CC2530DB
.........
  Source
  主要程式碼
  SampleApp.eww
  專案檔案
  CoordinatorEB/
  EndDeviceEB/
  RouterEB
  exe
  hex 檔案
  ProjectName.c
  主要程式

## Slide 40: 基礎程式範例介紹
編譯選項
  編譯選項內的定義符號(Define flag)是決定 compile 時，程式碼的使用方式，例如：
    如果有定義 HAL_UART 在編譯選項中，compile時，才會 include uart.c
  另外，因為 Type D 和其他 Type 的腳位不同，因此如果是要compile 給 Type D 使用的 Code 必須加上 OCTOPUSN_TYPED 這個選項，才能正常運作
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 41: 基礎程式範例介紹
編譯選項
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 42: 基礎程式範例介紹
重要的編譯選項
  OCTOPUSN_TYPED
    由於 Octopus N Type D 具備 CC2591，因此 LED 腳位調整與其他 Type 不同。
    這個選項可以在編譯時，選擇正確的腳位
    資料
    詳細腳位設定請參考
    /Components/hal/hal_board_cfg.h
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 43: 基礎程式範例介紹
主程式架構(ProjectName.c)
  定義及 include
    Include 基本 library 以及定義 Macro
  全域與區域變數
    在這個程式中希望被使用到的變數
  區域函數
    在這個程式中所使用到的區域函數，如處理封包以及送出封包事件…等
  函數實作本體
    實作區域函數
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 44: 基礎程式範例介紹
定義及 include
  匯入所需 Library
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 45: 基礎程式範例介紹
全域與區域變數
  ClusterList
    封包在應用層的
    種類
  Description
    節點描述結構
  基本上這裡的 code 都不須變動
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 46: 基礎程式範例介紹
區域函數
  void SampleApp_HandleKeys
  ( uint8 shift, uint8 keys );
    按鍵事件的處理函數
  void SampleApp_MessageMSGCB
  ( afIncomingMSGPacket_t *pckt );
    封包接收事件處理函數
  void SampleApp_SendPeriodicMessage( void );
    發送週期性封包的處理函數
  void SampleApp_SendFlashMessage
  ( uint8* data , uint8 length);
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 47: 基礎程式範例介紹
函數實作本體
  void SampleApp_Init( uint8 task_id )
    Initial function 中，封包發送設定是最重要的部分
      addMode ：封包傳送方式，單播(Addr16Bit)，廣播(AddrBroadcast)
      endPoint ：end point指定 (不須修改)
      shortAddr：指定位址(nodeID)，0xFFFF表示廣播，0x0000表示
      coodinator
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 48: 基礎程式範例介紹
SampleApp_ProcessEvent
  系統事件處理
    系統事件
    使用者事件1
    使用者事件2
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 49: 基礎程式範例介紹
系統事件處理
  按鍵事件
    由個別函數處理
  封包取得事件
    由個別函數處理
  裝置角色改變事件
    Coordinator
    Router
    End device
  釋放封包
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 50: 基礎程式範例介紹
系統事件處理
  裝置角色改變事件通常是區別每個角色所執行的任務的起始點
    Coordinator
    Router
    End device
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 51: 基礎程式範例介紹
使用者事件1
  SAMPLEAPP_SEND_MSG_EVT
    閃爍LED
    以Flash cluster發送封包，長度5，內容為 TEST! 字串
    重新執行事件Timer
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 52: 基礎程式範例介紹
使用者事件2
  SAMPLEAPP_SEND_UARTMSG_EVT
    將UART的資料，傳送出去(以flash cluster)
    將UART的資料，重新write回電腦端
    將UART buffer清空
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 53: 基礎程式範例介紹
SampleApp_MessageMSGCB
  封包進入時先分
  Cluster而不同動作
    Period cluster
      不做事
    Flash cluster
      下一頁說明
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 54: 基礎程式範例介紹
處理 flash cluster 訊息
  閃LED燈
  若有定義UART功能，則會讀取出封包的內容，並且uart write出去
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 55: 基礎程式範例介紹
SampleApp_SendFlashMessage
  調用系統函數 AF_DataRequest 來送資料
High Speed Communication and Computing Laboratory

## Slide 56: UART
UART
  bitRate
    38400
  HalUARTWirte 可以將數據顯示在接收區中
  而在發送區內可以將資料寫給sensor
High Speed Communication and Computing Laboratory
接收區
發送區

## Slide 57: Q &Ａ
High Speed Communication and Computing Laboratory